| Installation et configuration d'un serveur DHCP sous Windows 2000 Server | Aller page : |
| --- | --- |

J'imagine que vous avez tous entendu parler du fameux DHCP. Mais finalement bien peut de personnes sont capables de vous donner la véritable signification de ce sigle et de vous décrire son installation et son fonctionnement. Voilà exactement l'objet de ce nouveau dossier consacré au DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).

Mais tout d' abord pourquoi le DCHP a t' il été crée ...

Lors des débuts d'Internet grand public dans les années 90, les adresses IP servant à identifier un ordinateur sur le réseau étaient distribuées allègrement. Personne ne prévoyait l'explosion du nombre d'utilisateurs du Web. Or c'est ce qui se passa quelques années plus tard... A ce moment là le nombre d'adresses IP disponibles fondait comme peau de chagrin si bien que l'idée de créer des adresses IP dynamiques apparue ! Un autre problème se posait au niveau des entreprises et des réseaux locaux en général : Est-il nécessaire à tous les PC d'un réseau de posséder une adresse IP propre ? En effet dans bien des cas seul un petit nombre d'ordinateurs sera réellement connecté à Internet. D'où l'idée de créer une sorte de location d'adresses IP "administrée" par le protocole DHCP.

De plus, lors du paramétrage d'un réseau, si l'entreprise possède un parc de PC important le coût engendré sera colossal. Il faudra en effet configurer un à un les clients de manière manuelle et tenir à jour des listings d'adresses IP... Bref un travail laborieux qui peut être facilement évité grâce au protocole DHCP. Ce dernier vous permettra de configurer d'un seul coup tous les PC du réseau au niveau de l'adressage IP, du serveur WINS, du serveur DNS...

Si cela vous semble encore un peu flou ne vous inquietez pas, vous allez vite comprendre grâce au tutorial !!!

1. Matériel requis :

Cela va aller assez vite car vous n'avez pratiquement besoin de rien. Il suffit d'avoir :

- Un Pentium 133 Mhz avec 32 Mo de RAM :)

- Windows 2000 Server

2. Installation du serveur DHCP :

L'installation se déroule comme avec tous les composants de Windows, je vais néanmoins vous la détailler. Le DHCP se trouve dans les services de mise en réseau qui sont accessibles en allant dans le panneau de configuration > Ajout/Suppression de programmes > Composants Windows.

Cochez Protocole DHCP (WINS n'est pas nécessaire contrairement à ce qui est indiqué sur cette image). Cliquez sur OK.

L'installation se lance et une fois finie, vous devriez avoir ceci dans Démarrer > Programmes > Outils d' administration > DHCP :

Cliquez sur DCHP afin de lancer la console d'administration du serveur DHCP.

Nous allons ajouter un serveur en faisant un clic droit et en cliquant sur Ajouter un serveur :

Cochez ce serveur et faites parcourir. Sélectionez le PC qui servirra de serveur DHCP, je vous conseille de prendre la machine connectée au net, centralisation oblige :). Dans mon cas il s'appelle NIKOZ :

Attendez quelques secondes le temps que le serveur se lance et vous devriez avoir ceci.

3. Configuration du serveur :

Faites un clic droit sur le serveur et choisissez Nouvelle étendue.

Un assistant apparaît, faites suivant. Donnez un nom à votre étendue, j'ai choisi locale et mettez un brêve description puis faites Suivant.

Nous entrons maintenant dans la partie "délicate". Remplissez les deux premières plages d'adresses IP que votre serveur pourra distribuer aux PC clients. Si vous avez moins de 254 PC en réseau :) vous pouvez prendre la plage que j'ai indiquée ici. Le masque et la longueur se configurent automatiquement. Faites Suivant.

Ici vous pouvez exclure des adresses. Vous devez bien sur exclure celles correspondantes au serveur DHCP puisqu'il devra conserver son IP fixe pour que les PC du réseau sachent où le contacter. Si vous avez des serveurs DNS, WINS... qui ne sont pas sur le même PC que le serveur DHCP, vous devez les spécifier ici aussi. Entrez l'adresse IP de la machine et faites Ajouter.

Spécifiez ici la durée du bail allouée aux adresses IP, suivez les instructions données. Personnellement, je le fixe à 3 jours. Faites Suivant.

Tant que nous y sommes nous allons configurer les options DHCP de cette étendue. Faites Suivant.

Spécifiez ici l'adresse du routeur, c'est à dire l'adresse locale du PC de votre réseau par lequel vous devez passer pour vous connecter à Internet. Dans mon cas, comme ISA Server est installé sur le PC ayant pour adresse 192.168.0.1, cette adresse correspond au routeur. Faites Suivant.

Ici, vous pouvez configurer les DNS. Si vous ne savez pas ce que c'est ou si vous n'avez pas de serveur DNS personnel, laissez toutes les cases vides et faites Suivant.

Même remarque que pour les DNS, vous pouvez ici en plus résoudre une IP grâce au nom du PC. Personnellement, le PC : NIKOZ me sert de serveur WINS. Faites Suivant.

Spécifiez ici la durée du bail allouée aux adresses IP, suivez les instructions données. Personnellement, je le fixe à 3 jours. Faites Suivant.

Tant que nous y sommes nous allons configurer les options DHCP de cette étendue. Faites Suivant.

Spécifiez ici l'adresse du routeur, c'est à dire l'adresse locale du PC de votre réseau par lequel vous devez passer pour vous connecter à Internet. Dans mon cas, comme ISA Server est installé sur le PC ayant pour adresse 192.168.0.1, cette adresse correspond au routeur. Faites Suivant.

Ici, vous pouvez configurer les DNS. Si vous ne savez pas ce que c'est ou si vous n'avez pas de serveur DNS personnel, laissez toutes les cases vides et faites Suivant.

Même remarque que pour les DNS, vous pouvez ici en plus résoudre une IP grâce au nom du PC. Personnellement, le PC : NIKOZ me sert de serveur WINS. Faites Suivant.